## Slide 1
Название презентации
Безопасные кабели повышенной надежности для строительства объектов транспортной инфраструктуры

## Slide 2
Кабельный завод ООО «Угличкабель»
Построен с нуля
Инвестиции – более 50 M€
Открыт в ноябре 2008 года
Персонал: около 250 человек
Современное оборудование
Технологии и материалы мирового лидера Nexans

## Slide 3
Номенклатура производимой продукции
Силовые кабели и провода на напряжение до 0,6/1 кВ
Токопроводящая жила медная или алюминиевая сечением от 1,5 мм2 до 1000 мм2
Изоляция из поливилхлорида/сшитого полиэтилена/этиленпропиленовой резины/полиуретана
Экранированные/неэкранированные
Без брони/ бронированные лентой/бронированные проволокой
Различные виды исполнения наружной оболочки (ПВХ, ПЭ, ПУР, HF)
Силовые кабели на напряжение от 6 до 52 кВ
Токопроводящая жила медная или алюминиевая сечением от 35 мм2 до 1000 мм2
Изоляция из сшитого полиэтилена/этиленпропиленовой резины
Без брони/ бронированные лентой/бронированные проволокой
Герметизация жилы и/или экрана
Различные виды исполнения наружной оболочки (ПВХ, ПЭ, ПУР, HF)
Самонесущие изолированные провода 0,6/1 кВ и 20-35 кВ
Пожаробезопасные кабели, не распространяющие горение
Огнестойкие кабели, в том числе сертифицированные в системе НАНОСЕРТИФИКА

## Slide 4
Кабельный завод ООО «Угличкабель»

## Slide 5
Кабель силовой с изоляцией
из этиленпропиленовой резины
на напряжение до 0,6/1 кВ
на среднее напряжение от 6 до 35 кВ

## Slide 6
Термическая стойкость
Характеризует способность резины сопротивляться термическому (тепловому) старению – т.е. сохранять эксплуатационные свойства, изменения которых обусловлено необратимыми процессами в резине при повышенных температурах
Длительно допустимая рабочая температура до +90 ºС
Допустимая температура при работе в аварийном режиме до +140 ºС
Допустимая температура при коротком замыкании до +300 ºС
Преимущества ЭПР:

## Slide 7
Этиленпропиленовая резина – эластичный материал, следовательно допускает повышенные вибронагрузки кабеля при эксплуатации
Стойкость к механическим воздействиям и к многократным деформациям
Преимущества ЭПР:
Стойкость резины
к абсорбции влаги
Воздействие воды на полимерные материалы приводит к образованию водных триингов, что ускоряет последующие процессы старения
Вибродемпфирование

## Slide 8
Характеристика морозостойкость связана с процессами стеклования (отвердевания) и кристаллизации при низких температурах
Морозостойкость

## Slide 9
Степень показателя пожарной опасности (предел распространения горения пучком): ПРГП 1
Результат — сохранение прозрачности не менее 80%
ПД 1
Содержание газов галогенных кислот в пересчете на НCL, показатель рН ПКА 1
Наивысшие показатели по требованиям пожарной безопасности

## Slide 10
Правила прокладки кабелей NEXANS с изоляцией из ЭПР
Транспортировка и хранение
Прокладка КЛ
Температура прокладки
Радиусы изгиба
Тяжение кабеля
Указания по прокладке в различных условиях
Испытания кабеля и оболочки
Техническое сопровождение проектов; прокладки и монтажа кабельных линий

## Slide 11
Спасибо за внимание!!!